## Slide 1: 第一章 电路基础
一、欧姆定律
二、电流源和电压源
Notes: 本讲主要介绍有关半导体的基本知识，为讲清半导体器件的工作原理作准备。
讲课思路：需讲清楚为什么由导电性能居中的半导体→导电性能极差的本征半导体→导电性能可控的杂质半导体→具有单向导电性的PN结。
并说明温度对载流子数目及浓度的影响，为阐明半导体器件的温度稳定性差打下伏笔；说明PN结的电容效应，为阐明半导体器件的最高工作频率和模拟电子电路的频率响应打下伏笔。
使学生掌握的基本术语：本征半导体、自由电子和空穴、复合、N型半导体和P型半导体、扩散运动和漂移运动、动态平衡、PN结的单向导电性、结电容

## Slide 2: 1 欧姆定律
Notes: 本讲主要介绍有关半导体的基本知识，为讲清半导体器件的工作原理作准备。
讲课思路：需讲清楚为什么由导电性能居中的半导体→导电性能极差的本征半导体→导电性能可控的杂质半导体→具有单向导电性的PN结。
并说明温度对载流子数目及浓度的影响，为阐明半导体器件的温度稳定性差打下伏笔；说明PN结的电容效应，为阐明半导体器件的最高工作频率和模拟电子电路的频率响应打下伏笔。
使学生掌握的基本术语：本征半导体、自由电子和空穴、复合、N型半导体和P型半导体、扩散运动和漂移运动、动态平衡、PN结的单向导电性、结电容

## Slide 3: 1.1 欧姆定律：
流过电阻的电流与电阻两端的电压成正比。
或者表示为：
U
I
R

## Slide 4: 1.2 欧姆定律的物理量解释
U: 电压（voltage），也被称作电势差或电位差。
电压的单位为伏特（V，简称伏），常用的单位还有毫伏（mV）、
微伏（μV）、千伏（kV）等。
电压是电路中自由电荷定向移动形成电流的原因。
一个点的电压通常指的是该点与电源负极之间的电势差。
I: 电流（Electric current），是单位时间内通过导体某一横截面的电荷量。
电流的单位为安培（A，简称A），常用的单位还有豪安(mA)、微安(μA)。
电流流过导体或电器时，把电能转换为其它形式能的过程，称为电功(W)。
R：电阻（Resistance），导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。
电阻单位为欧姆（Ω），常用的单位还有千欧（KΩ）、兆欧（MΩ）。
U
I
R

## Slide 5: 2 电流源和电压源
Notes: 本讲主要介绍有关半导体的基本知识，为讲清半导体器件的工作原理作准备。
讲课思路：需讲清楚为什么由导电性能居中的半导体→导电性能极差的本征半导体→导电性能可控的杂质半导体→具有单向导电性的PN结。
并说明温度对载流子数目及浓度的影响，为阐明半导体器件的温度稳定性差打下伏笔；说明PN结的电容效应，为阐明半导体器件的最高工作频率和模拟电子电路的频率响应打下伏笔。
使学生掌握的基本术语：本征半导体、自由电子和空穴、复合、N型半导体和P型半导体、扩散运动和漂移运动、动态平衡、PN结的单向导电性、结电容

## Slide 6: 2.1 理想电压源
电路符号
理想电压源的定义
定义
i
+
_
其两端电压总能保持定值或一定的时间函数，其值与流过它的电流 i 无关的元件叫理想电压源。

## Slide 7: 2.2 理想电压源的电压、电流关系
电源两端电压由电源本身决定，与外电路无关；与流经它的电流方向、大小无关。
通过电压源的电流由电源及外电路共同决定。
u
i
直流电压源的伏安特性曲线
例
R
i
-
+
外电路
电压源不能短路！
O

## Slide 8: 2.3 理想电流源
其输出电流总能保持定值或一定的时间函数，
其值与它的两端电压u 无关的元件叫理想电流源。
电路符号
定义
u
+
_
理想电流源的电压、电流关系
电流源的输出电流由电源本身决定，与外电路无关；与它两端电压的方向、大小无关。

## Slide 9: 2.4 理想电流源的电压、电流关系
电流源的输出电流由电源本身决定，与外电路无关；与它两端电压的方向、大小无关。
电流源两端的电压由电源及外电路共同决定。
u
i
直流电流源的伏安特性曲线
O
例
R
u
-
+
外电路
电流源不能开路！

## Slide 10: 2.5 电源的内阻
内电阻：
电流通过电源内电路时也有电阻，这个电阻叫内电阻。电流在内电阻上同样要消耗电能发热。
理想的电源是认为没有电阻的，但是把电路中的实际电源直接换成理想电源，是不等效的。
我们可以把实际电源等效变化成一个电压源串联一个内阻，或者等效成一个电流源并联一个电阻；经过等效变化，使电路的各元件之间的关系变成简单的串并联关系，从而把复杂电路化成简单电路。

## Slide 11: 2.6 短路
短路是指电路或电路中的一部分被短接。如负载或电源的两端被导线连接在一起，就称为短路，短路时电源提供的电流将比通路时提供的电流大得多，一般情况下不允许短路，如果短路，严重时会烧坏电源或设备。
电源短路：即电流不经过任何用电器，直接由正极经过导线流回负极。特别容易烧坏电源。
局部短路：是将导线与用电器并联，那么根据并联分流的特点，电流大部分经过导线，只有很少的部分经过用电器，但用电器完好无损，这就叫局部短路。

## Slide 12: 思考1：电路的断点处有没有电流和电压？
1）当只有电压源时，就是短路时电流无穷大（理想状态下）,无电压；断路时，断点的电流为0，断点的电压为电压源电压。
2）当只有电流源时，他只向电路提供电流，而不提供电压。所以在只有电流源的时候，短路时电流值等于电源电流；
断路时，断点无电流。在这两种情况都无电压。
Notes: 本讲主要介绍有关半导体的基本知识，为讲清半导体器件的工作原理作准备。
讲课思路：需讲清楚为什么由导电性能居中的半导体→导电性能极差的本征半导体→导电性能可控的杂质半导体→具有单向导电性的PN结。
并说明温度对载流子数目及浓度的影响，为阐明半导体器件的温度稳定性差打下伏笔；说明PN结的电容效应，为阐明半导体器件的最高工作频率和模拟电子电路的频率响应打下伏笔。
使学生掌握的基本术语：本征半导体、自由电子和空穴、复合、N型半导体和P型半导体、扩散运动和漂移运动、动态平衡、PN结的单向导电性、结电容

## Slide 13: 思考2：电阻与阻抗的区别？
电阻：电阻属于一个限流元件，将电阻接在电路中之后，电阻器的阻值是固定的，一般是有两个引脚，电阻可以限制通过它所连支路的全部电流大小。
阻抗：在具有电感、电阻以及电容的电路里，对电路中的电流所起的阻碍作用都叫做阻抗。其中电感产生的阻抗叫感抗，电容产生的阻抗叫容抗。感抗和容抗都可以分压，但是不会耗能！
Notes: 本讲主要介绍有关半导体的基本知识，为讲清半导体器件的工作原理作准备。
讲课思路：需讲清楚为什么由导电性能居中的半导体→导电性能极差的本征半导体→导电性能可控的杂质半导体→具有单向导电性的PN结。
并说明温度对载流子数目及浓度的影响，为阐明半导体器件的温度稳定性差打下伏笔；说明PN结的电容效应，为阐明半导体器件的最高工作频率和模拟电子电路的频率响应打下伏笔。
使学生掌握的基本术语：本征半导体、自由电子和空穴、复合、N型半导体和P型半导体、扩散运动和漂移运动、动态平衡、PN结的单向导电性、结电容